## Slide 1
LICHT · TECHNIK · WANDEL
DER ABSCHIED VON DER
LEUCHTSTOFFLAMPE
Wie die Röhre leuchtet, was EU-Regeln tatsächlich sagen – und wie ein LED-Wechsel sinnvoll geplant wird.
KLASSISCHE LEUCHTSTOFFRÖHRE
LED-ALTERNATIVE
HINTERGRUND DES EU-AUSSTIEGS
Quecksilberhaltige Lampentypen verlieren schrittweise ihre RoHS-Ausnahmen. Die Frist hängt vom Lampentyp ab.
RETROFIT & ENERGIE
LED-Röhren können Strom sparen – aber nur passend zur Leuchte, zum Vorschaltgerät und zur gewünschten Lichtmenge.
Stand: September 2026 · Illustrationen sind schematisch
01 / 10

## Slide 2
01 · FUNKTIONSWEISE
WIE MACHT DIE RÖHRE LICHT?
Drei Schritte vom elektrischen Strom zum sichtbaren Licht.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
02 / 10
01
GASENTLADUNG
Strom bringt eine Entladung in der Röhre in Gang. Die Röhre enthält Niederdruckgas und eine kleine Quecksilbermenge.
02
UV-STRAHLUNG
Angeregte Quecksilberatome geben überwiegend ultraviolette Strahlung ab – für das Auge unsichtbar.
03
SICHTBARES LICHT
Eine Leuchtstoffschicht an der Glasinnenseite wandelt UV in sichtbares Licht um.
Starter und Vorschaltgerät helfen beim Zünden und Begrenzen des Lampenstroms; Bauart und Schaltung unterscheiden sich.

## Slide 3
02 · EINORDNUNG
EU-AUSSTIEG: AUF DEN LAMPENTYP KOMMT ES AN
RoHS begrenzt Quecksilber in Elektrogeräten. Ausnahmen für bestimmte allgemeine Beleuchtungstypen laufen aus.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
03 / 10
2011
RoHS-Rahmen
EU-Richtlinie begrenzt gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
2022
Ausnahmen angepasst
EU-Änderungen legen für bestimmte quecksilberhaltige Lampen Enddaten fest.
24. AUG. 2023
T5 / T8
RoHS-Ausnahme für lineare T5- und T8-Leuchtstofflampen zur Allgemeinbeleuchtung endet.
WICHTIG: Das ist kein pauschales „alle Lampen ab 2026“-Verbot. Ausnahmen und Fristen unterscheiden sich nach Lampenart und Verwendungszweck.
Rechtsgrundlage: Delegierte Richtlinie (EU) 2022/284, Änderung der RoHS-Ausnahmen. Siehe Quellenfolie.

## Slide 4
03 · WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
MARKTFRIST IST NICHT GLEICH AUSTAUSCHZWANG
Die rechtliche Beschränkung betrifft das Inverkehrbringen bestimmter Lampen – nicht automatisch den Betrieb jeder vorhandenen Leuchte.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
04 / 10
NEUE PRODUKTE
Für die genannten T5-/T8-Lampen endete die betreffende RoHS-Ausnahme am 24. August 2023. Andere Typen und Sonderanwendungen können anderen Regeln folgen.
VORHANDENE LEUCHTEN
Ein installierter Bestand muss nicht allein wegen dieses Datums sofort ausgebaut werden. Beim Ersatz zählen Verfügbarkeit, Lampentyp und Herstellerhinweise.
MERKSATZ
Vor einer Aussage wie „verboten“ immer prüfen: Welcher Lampentyp? Allgemein- oder Spezialanwendung? Inverkehrbringen oder vorhandene Installation?
Diese Folie ist eine allgemeine Einordnung, keine Rechtsberatung. Maßgeblich ist der jeweilige Rechtstext.

## Slide 5
04 · UMWELT & ENTSORGUNG
QUECKSILBER GEHÖRT NICHT IN DEN HAUSMÜLL
Leuchtstofflampen getrennt sammeln – so können Schadstoffe kontrolliert behandelt und Materialien verwertet werden.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
05 / 10
NICHT ZERBRECHEN
Röhre vorsichtig handhaben. Alte Lampen nicht in Restmüll, Glascontainer oder Gelben Sack geben.
GETRENNT ABGEBEN
Wertstoffhof oder kommunale Sammelstelle nutzen. Viele Händler nehmen Alt-Lampen ebenfalls zurück.
ALTGERÄTE MITDENKEN
Ausgebaute Vorschaltgeräte und Leuchten sind ebenfalls Elektroaltgeräte und gehören in die getrennte Sammlung.
LED-Lampen enthalten kein Quecksilber, werden aber ebenfalls getrennt gesammelt. Die Annahmebedingungen können je nach Sammelstelle variieren.
Quelle: Umweltbundesamt, „Wohin mit kaputten Lampen?“

## Slide 6
05 · TECHNIK IN DER PRAXIS
LED-RETROFIT: DREI WEGE, NICHT EINE UNIVERSALLÖSUNG
Vor dem Kauf unbedingt Kompatibilität mit der vorhandenen Leuchte und dem Vorschaltgerät prüfen.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
06 / 10
A
KOMPATIBEL MIT VORSCHALTGERÄT
Manche LED-Röhren sind für bestimmte Vorschaltgeräte ausgelegt. Modell und Kompatibilitätsliste abgleichen.
B
UMVERDRAHTUNG / BYPASS
Bei manchen Lösungen wird die Leuchte technisch geändert. Das ist keine einfache Plug-and-play-Montage.
C
GANZE LEUCHTE ERSETZEN
Eine neue LED-Leuchte vermeidet Retrofit-Fragen, kann aber mehr Investition und Montage bedeuten.
SICHERHEIT: Änderungen an der Verdrahtung von einer Elektrofachkraft ausführen lassen; Produkt- und Leuchtenanleitung beachten.

## Slide 7
06 · RECHENBEISPIEL
SIMULATION: WAS KÖNNTE DER STROMKOSTEN-EFFEKT SEIN?
Eine transparente Beispielrechnung – keine Produktzusage und keine vollständige Lebenszyklusbilanz.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
07 / 10
ANNAHMEN
Alt: 68 W Gesamtaufnahme LED: 24 W Differenz: 44 W Strompreis: 0,35 €/kWh
68 W ist hier eine angenommene Leuchtenaufnahme inklusive Vorschaltgerät – kein universeller Röhrenwert.
JÄHRLICHE NUTZUNG · ERSPARNIS PRO LEUCHTE
2.000 h
88 kWh
30,80 €
4.000 h
176 kWh
61,60 €
8.000 h
352 kWh
123,20 €
Rechnung: (68−24 W) × Betriebsstunden ÷ 1.000 × 0,35 €/kWh. Bei 4.000 h: 176 kWh × 0,35 € = 61,60 €.
Nicht enthalten: Anschaffung, Montage, Entsorgung, reale Lastaufnahme, Lichtmenge, Dimmung, Standby, Strompreisänderungen und Lebensdauer.

## Slide 8
07 · AUSWAHLHILFE
GLEICHES LICHT VERGLEICHEN – NICHT NUR WATT
LED nur dann fair vergleichen, wenn Lichtmenge und Einsatz zur bisherigen Leuchte passen.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
08 / 10
LUMEN
Lichtstrom prüfen
Lumen sagen mehr über die abgegebene Lichtmenge aus als Watt.
KELVIN
Lichtfarbe wählen
Niedriger: wärmer. Höher: kühler. Passend zum Raum und zur bisherigen Nutzung auswählen.
CRI / RA
Farbwiedergabe
Bei Aufgaben mit relevanter Farberkennung auf den Farbwiedergabeindex achten.
LEUCHTE
Kompatibilität
Sockel, Länge, Vorschaltgerät, Dimmfunktion und Einbaulage laut Hersteller prüfen.
Prüfe die erwartete Helligkeit nach dem Einbau – Abstrahlwinkel und Leuchtenoptik verändern das Ergebnis.

## Slide 9
08 · HÄUFIGE IRRTÜMER
DREI KURZE FAKTENCHECKS
So vermeidest du überhasteten Austausch und unpassende Ersatzlampen.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
09 / 10
„2026 müssen alle Röhren raus.“
Zu pauschal. RoHS-Ausnahmen und Fristen hängen vom Typ und der Anwendung ab. T5/T8-Allgemeinbeleuchtung: relevante Ausnahme endete 2023.
„Jede LED-Röhre passt.“
Nein. Vorschaltgeräte, Fassung und Verdrahtung müssen zum gewählten Retrofit passen.
„Weniger Watt heißt gleiches Licht.“
Nicht automatisch. Lumen, Optik, Lichtfarbe und Leuchtengeometrie mitvergleichen.

## Slide 10
09 · FAZIT & QUELLEN
GUT GEPLANTER WECHSEL IN DREI SCHRITTEN
Die verständliche Kurzfassung für den Alltag.
LICHT · TECHNIK · UMWELT
10 / 10
01
TYP ERMITTELN
T5, T8 oder anderer Lampentyp? Leuchte und Vorschaltgerät identifizieren.
02
PASSEND ERSETZEN
LED-Auswahl nach Lichtbedarf und Hersteller-Kompatibilität treffen. Umbauten Fachkraft überlassen.
03
RICHTIG ABGEBEN
Alt-Lampen und ausgebaute Vorschaltgeräte getrennt bei Sammelstelle oder teilnehmendem Händler abgeben.
QUELLEN ZUM NACHPRÜFEN
EU-Kommission · Delegierte Richtlinie (EU) 2022/284 (RoHS-Ausnahmen): https://eur-lex.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj
Umweltbundesamt · Wohin mit kaputten Lampen?: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wohin-kaputten-lampen
EU-Kommission · RoHS-Richtlinie und Umsetzung: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
Stand der Präsentation: September 2026. Simulation mit Beispielwerten; keine Energie- oder Kostenersparnis wird garantiert.